## Slide 1
🐱 FocusBuddy
学习专注伴侣
摄像头实时检测 · 番茄钟 · ESP32像素宠物
Dream Team — HHCC 2026
Ryan（前端）· Vickie（硬件+视觉）

## Slide 2
痛点问题
自习时，你知道自己走神了多久吗？
❌ 走神不自知 — 学一会儿就刷手机，不知道偷懒了多久
❌ 缺乏动力 — 番茄钟太枯燥，没人监督容易放弃
❌ 了解不自己 — 不知道一天真正专注了多少时间
❌ 提醒太烦 — 手机闹钟不是忘了就是嫌关掉
📊 研究表明：平均每 15 分钟走神 1 次
💡 需要的是「看得见的专注伴侣」，而不是又一个闹钟

## Slide 3
解决方案
FocusBuddy — 专注检测 + 番茄钟 + 宠物反馈 的三合一闭环
📷 摄像头检测
MediaPipe FaceMesh 468点 面部朝向 + 闭眼 + 转头
🧠 状态判定
专注 🟢 / 走神 🟡 / 离开 🔴
🐱 三重反馈
番茄钟 · 宠物表情 · 数据统计
▸ 不是简单的番茄钟 — 它知道你有没有真的在看屏幕
▸ 不是单纯的摄像头 — 走神时像素宠物会提醒你
▸ 两者联动形成闭环：检测 → 反馈 → 激励

## Slide 4
Web 仪表盘
🎬 现场演示：从打开到番茄完成全流程
① 打开页面 → 摄像头请求 → 允许后自动加载 FaceMesh
② 点击「开始专注」→ 番茄钟 25:00 倒计时开始
③ 状态指示器：🟢专注 / 🟡走神 / 🔴离开 / ⚪未开始
④ 今日统计实时更新：专注时长、走神次数、完成番茄数
⑤ Chart.js 饼图（专注 vs 走神）+ 7天柱状图
⑥ 📋 今日计划：输入提示词自动生成待办清单 + 持久化
⑦ 番茄完成 → 🎉 庆祝动画 + 桌面通知 + ⭐ 计数 + 音效

## Slide 5
ESP32 像素宠物
🖥️ Waveshare ESP32-S3-Matrix · 8×8 NeoPixel LED
😊 开心 (绿) — 专注中 → 偶尔眨眼动画
😟 担心 (黄) — 走神/转头 → 提醒你回来
😡 愤怒 (红) — 警告 → 离开 > 10s 闪烁
😴 睡觉 (蓝) — 离开/未开始 → 安静等待
🎉 庆祝 (橙) — 番茄完成 → 3帧动画循环 (5s)
📟 倒计时数字显示 — 5×3自定义字体渲染
GET /timer?m=25&s=00 → 两数字+冒号闪烁
🌐 WiFi AP 模式 — SSID: FocusBuddy / IP: 10.10.10.1
HTTP API: /pet /timer /alert /status

## Slide 6
技术实现
全栈架构：原生 JS × MediaPipe × ESP32
👁 视觉检测（Vickie）
· MediaPipe FaceMesh 468点
· EAR < 0.22 + >800ms → 闭眼
· headRatio < 0.38 → 低头
· turnRatio < 0.62 → 转头
· 专注评分系统 (0-100)
🍅 番茄钟 + 统计（Ryan）
· PomodoroTimer 状态机
· localStorage 持久化
· Chart.js 饼图+柱状图
🖥️ ESP32 固件（Vickie）
· WiFi AP: FocusBuddy
· HTTP Server (80端口)
· 4种表情像素帧
· 5×3数字倒计时渲染
· 警告闪烁动画
🔗 通信协议
· GET /pet?state=happy
· GET /timer?m=25&s=00
· GET /alert (闪烁3s)
· GET /status (JSON)

## Slide 7
创新点对比
维度
传统番茄钟
FocusBuddy
检测机制
无
FaceMesh 468点面部检测
反馈方式
手机闹钟
LED宠物表情+颜色指示器
数据记录
无
专注率+走神统计+7天趋势
联动
独立运行
检测↔计时↔宠物三联动
硬件扩展
无
ESP32-S3 8×8矩阵
计划功能
无
提示词→自动生成待办

## Slide 8
演示视频
🎬 完整使用流程（2分钟）
📌 00:00 打开页面 → 允许摄像头 → FaceMesh加载
📌 00:15 点击开始专注 → 番茄钟倒计时 + 宠物开心
📌 00:35 演示走神 → 宠物变担心 + 状态变黄
📌 00:50 演示离开 → 番茄钟暂停 + 宠物睡觉
📌 01:10 回到座位 → 自动恢复专注
📌 01:25 番茄完成 → 庆祝动画 + 桌面通知 + ⭐
📌 01:40 查看统计 → 饼图 / 柱状图 / 今日计划
💡 备用方案：如现场网络卡顿，播放录屏

## Slide 9
未来规划
从个人工具到学习生态
🌐 多用户联机自习室 — 看到朋友也在专注，互相监督
😪 疲劳检测 — 加入打哈欠检测(MAR)，建议休息
🤖 AI 学习报告 — 每天自动生成专注分析+建议
📱 移动端适配 — 手机+平板上线
🔗 更丰富的硬件联动 — 震动提醒、光线提示
让 FocusBuddy 成为每个人桌面上的专注伙伴 🐱

## Slide 10
Dream Team
Ryan
前端开发 · Pomodoro · 统计 · 设置 · UI
Vickie
FaceMesh算法 · ESP32固件 · 主状态机 · 集成
github.com/Sapnap67/FocusBuddy
🐱 感谢评委老师和 HHCC 2026！